## Slide 1: 第三章 程序的转换及机器级表示

## Slide 2: 主要内容
3.1 程序转换概述
3.2 IA-32指令系统概述
3.3 IA-32常用指令类型及其操作
3.4 C语言的机器级表示
3.5 复杂数据类型的分配和访问
3.6 越界访问和缓冲区攻击

## Slide 3
3.3. IA-32常用指令类型及其操作
AT&T格式汇编指令的简单形式和后缀形式
简单形式 | 后缀形式 | 说明
mov(lea、add、inc、sub、dec等类似) | movb | 有寄存器时，使用简单形式。无寄存器时，使用后缀形式。（若无寄存器时使用简单形式，会添加默认后缀l）
 | movw | 
 | movl | 
movsx | movsbw | 使用后缀形式
 | movsbl | 
 | movswl | 
movzx | movzbw | 使用后缀形式
 | movzbl | 
 | movzwl | 

## Slide 4
3.3. IA-32常用指令类型及其操作
机器指令的格式
① 指令前缀(prefix，非必需，0个或多个字节)
② 操作码(opcode，必须，1字节 ~ 3字节)
③ 内存/寄存器操作数(ModR/M，非必需)
指明寻址方式
④ 索引寻址描述 (SIB，非必需)
指明：基址寄存器、变址寄存器、比例因子
⑤ 地址偏移量(Displacement，非必需)
⑥ 立即数(Immediate，非必需)

## Slide 5
3.3. IA-32常用指令类型及其操作
机器指令格式——指令前缀

## Slide 6
3.3. IA-32常用指令类型及其操作
机器指令格式——操作码
指明要进行的操作
指明操作数的类型（一般看最后一个二进制位）
0：字节操作； 1：字操作（32位指令中为双字操作）；
有指令前缀 66H时，对字操作。
多数双操作数指令，指明源操作数是寄存器寻址，还是目的操作数是寄存器寻址 （操作码的倒数第二个二进制位）
1：目的操作数是寄存器寻址，0：源操作数寄存器寻址
与[寻址方式字节]配合使用
在有些指令中（如立即数传送给寄存器），操作码含有寄存器的编码。
一般在操作码的编码中体现了源操作数是否为立即数。

## Slide 7
3.3. IA-32常用指令类型及其操作
机器指令格式
内存/寄存器操作数(ModR/M)
Mod由2个二进制位组成，取值是00、01、10、11。
Mod与为R/M配合使用，明确一个操作的获取方法。
Reg/Opcode 确定另外一个寄存器寻址的寄存器编码

## Slide 8
3.3. IA-32常用指令类型及其操作
机器指令格式
内存/寄存器操作数(ModR/M)
Mod=00, R/M =000，表示 用 [EAX] 寻址
Mod=00，R/M=100, 表示用[--][--] ，无位移量的基址加变址
在 SIB 字节指明基址/变址寄存器的编码

## Slide 9
3.3. IA-32常用指令类型及其操作
机器指令格式
内存/寄存器操作数(ModR/M)
Reg/Opcode 的编码
同一编码有多个寄存器
用哪一个寄存器，取决于指令前缀和操作码中的编码

## Slide 10
3.3. IA-32常用指令类型及其操作
机器指令格式
索引寻址描述 SIB
与内存/寄存器操作数(ModR/M) 配合使用
在32位指令系统中，基址寄存器与变址寄存器都是 32 位的
Base =000，表示基址寄存器为 EAX

## Slide 11
3.3. IA-32常用指令类型及其操作
机器指令格式
地址偏移量(Displacement)
对应立即寻址方式
占1、2 或 4个字节, 按照小端顺序存放。
立即数(Immediate)
由1、2 或 4 个字节组成，分别对应8位、16位或32位的偏移量;
数据按照小端顺序存放，即数据的低位存放在小地址单元中。

## Slide 12
3.3. IA-32常用指令类型及其操作
例：
比例因子 8B1000 1011
Scale：10 4
变址寄存器：001ECX 基址寄存器： 011EBX
05：地址位移量
操作码：8B  1000 1011 最后一位为1：双字操作，倒数第二位为1：目的操作数为寄存器寻址
寻址方式:440100 0100 Mod: 01 R/M:100
为[--][--] + disp32 基址加变址寻址方式
MOV 5(%EBX, %ECX, 4), %EAX
机器码：8B 44 8B 05

## Slide 13
一、传送指令
功能：将数据、地址、立即数送入寄存器或存贮器。
这类指令有：MOV、XCHG、LEA等。数据传送指令不影响标志寄存器的标志位。

## Slide 14
1.传送指令
格式：MOV OPS, OPD
功能：(OPS) → OPD。
注意：
寄存器 ←→ 寄存器；立即数 → 寄存器、存贮器；
存贮器 ←→ 寄存器。
不能是：存储单元←→存储单元。
指令的具体形式可以为：movb、movw、movl等
MOV %AX, %EBX，正确吗？

## Slide 15
2.数据交换指令
格式：XCHG OPS，OPD
功能：（OPD）→OPS，（OPS）→OPD。
如：xchg %eax, %ebx
若执行前：EAX = 0x5678， EBX = 0x1234
执行后：EAX = 0x1234，EBX = 0x5678H
注意：
寄存器←→寄存器，寄存器←→存贮器。有一个必须为寄存器，不可以是：存储器←→存贮器。
Question: 指令XCHG BUF1, BUF2 是否正确？

## Slide 16
4.地址传送指令
格式：LEA OPS, OPD
功能：OPS的偏移地址 → OPD。
如：leal buf, %eax
等价于：movl $buf, %eax
注意：OPD必须为寄存器。
等价于MOV $OPS, OPD。

## Slide 17
4.地址传送指令
1、传送偏移地址指令
MOV $NUM, %ESI
LEA NUM, %ESI 与上一行语句等效；
MOV 4(%ESI), %EDI 注意与上一条语句之间的差别
如何用一条指令实现(EAX)+ (EBX)*8 -> ECX ?
LEA 4(%ESI), %EDI (ESI)+4 -> EDI
LEA (%EAX, %EBX, 8) , %ECX

## Slide 18
二、算术运算指令
算术指令包括：加、减、乘、除及符号扩展指令
指令的共同特点：对SF、OF、ZF、CF、AF等标志有影响
运算原则：有符号数在机内均用补码表示，最高位为符号位，计算机在运算时，不单独处理符号，而是将符号作为数值一起参加运算。

## Slide 19
1.加法指令
ADD OPS, OPD
功能：（OPS）+（OPD）→OPD
INC OPD
功能：（OPD）+1→OPD
注意：OPD不能是立即数。

## Slide 20
2.减法指令
SUB OPS, OPD
功能：（OPD）-（OPS）→OPD
DEC OPD
功能：（OPD）- 1→OPD
NEG OPD
功能：（OPD）反+ 1→OPD。（求补）
CMP OPS, OPD
功能：（OPD）-（OPS），不回送结果，只影响标志。
注意：如果是进行加、减运算，对有符号数，当OF=0时，运算结果正确；对无符号数，当CF=0时，结果正确。

## Slide 21
3.乘法指令
(1)单操作数乘法指令
有符号乘法：IMUL OPS；
无符号乘法：MUL OPS；
被乘数隐含在EAX/AX/AL中。是字乘法还是字节乘法，由OPS决定。
字节乘法： (AL)*(OPS) → AX
字 乘 法： (AX)*(OPS) → DX , AX
双字乘法：(EAX) *(OPS) →EDX,EAX
注意：OPS不能是立即数 IMUL 100/MUL100都是错误指令
如果乘积的高位不是低位的符号扩展，而是包含有效位，则CF=1, OF=1.

## Slide 22
(1)单操作数乘法指令
如：
  mov $0x50, %ax
  mov $-0x10, %bx
  imul %bx
  结果：(DX)= 0FFFFH，(AX)= 0FB00H。

## Slide 23
(1)单操作数乘法指令
注意：
目的操作数必须是AX（字乘法是AX，字节是AL）。
OPS不能是立即数。
除了对CF和OF有影响外，对其它标志的改变无意义。
若MUL运算后，（AH）或（DX）为0，则CF、OF均为0；否则CF、OF均为1。
对IMUL来说，若乘积的高一半是低一半的符号扩展，则CF、OF=0；否则CF、OF=1。

## Slide 24
(2)双操作数乘法指令
格式：IMUL OPS, OPD
功能：（OPS）*（OPD）→ OPD
注意：
目的操作数必须是16/32位寄存器
源操作数可以是立即数。
目的操作数和源操作数必须类型一致
Notes: 高级语言中往往采用这个指令

## Slide 25
(3)三操作数乘法指令
格式：IMUL $n, OPS, OPD
功能：（OPS）* n→ OPD
注意：
目的操作数必须是16/32位寄存器
源操作数不能是立即数。
目的操作数和源操作数必须类型一致

## Slide 26
(3)三操作数乘法指令
(ax)=0FFE0H,结果高字节无有效位，有OF=0,CF=0
mov $-10H, %al (al)=0F0H
mov $2, %bl
mul %bl
mov $10H, %al
mov $-2, %bl ; (bl)=0FEH
imul %bl
mov $10H, %al,
mov $-2, %bl
mul %bl
(ax)=0FE0H, 结果高字节有有效位，有OF=1, CF=1
mov $-10H, %al
mov $2, %bl
imul %bl
(ax) = 0FFE0H
(ax) = 01E0H
无符号乘法与有符号乘法的比较

## Slide 27
4.符号扩展指令
同乘法一样，除法也有字和字节运算之分。如果是字除法，被除数也要求是双精度数。从单精度数到双精度数，涉及到符号扩展的问题。

## Slide 28
(1)字节转换成字
格式：CBW （操作数隐含为AL）
功能：将AL中的符号扩展到AH中。
如：
  mov $-7, %al
  cbw
  CBW执行前：（AL）= 0F9H，
  执行后：（AX）=0FFF9H。
Notes: 除法指令的辅助功能

## Slide 29
(2)字转为双字
格式：CWD
功能：将AX的符号扩展到DX中。
格式：CWDE
功能：将AX的符号扩展到EAX中。
格式：CDQ
功能：将EAX的符号扩展到EDX中。

## Slide 30
5.除法指令
有符号除法：IDIV OPS
无符号除法：DIV OPS
功能：
  字节除法：（AX）/（OPS）→AL（商）、AH（余数）
  字除法：（DX、AX）/（OPS）→AX（商）、DX（余）
  双字除法：(EDX、EAX)/(OPS)→EAX(商）、EDX(余）
由OPS决定是字节、字除法。
对于有符号数，商的符号遵从数学规定，余数和被除数同号

## Slide 31
5.除法指令
例：
  mov $-0x4001, %ax
  cwd
  mov $4, %cx
  idiv %cx
结果：（DX）= 0FFFFH（余数），
（AX）= 0F000H（商）。

## Slide 32
5.除法指令
例：
  mov $-0x4001, %ax
  cwd
  mov $-0x4, %cx
  idiv %cx
结果：（DX）=0FFFFH（余数），
（AX）=1000H（商）。
Notes: 高级语言采用有符号除法指令，可以用反汇编观察

## Slide 33
5.除法指令
注意：
如果是无符号除法，被除数符号的扩展不能用CBW、CWD。只能：
    MOV A, %AX
    MOV $0, %DX
OPS不能为立即数。
除数为0时，产生溢出，导致溢出中断。
有符号除法，余数与被除数符号相同。

## Slide 34
5.除法指令
阅读下列程序段，说明其功能
.SECTION .data
X: .WORD 25
Y: .WORD 20
Z: .WORD –74
V: .WORD 50
F: .WORD 0, 0
MOV X, %BX
IMUL Y, %BX
ADD Z, %BX
SUB $540, %BX
MOV V, %AX
SUB %BX, %AX
CWD
IDIV X
MOV %AX, F
MOV %DX, F+2

## Slide 35
三、按位运算指令
1.逻辑运算指令
包括：求反、逻辑乘、测试、逻辑加、按位加等。
求反
NOT OPD ; (OPD)求反→OPD
逻辑乘
AND OPS, OPD ; (OPD)^(OPS) →OPD
测试指令
TEST OPS, OPD ; (OPD)^(OPS)
逻辑加
OR OPS, OPD ; (OPD)V(OPS) →OPD
按位加
XOR OPS, OPD ; (OPD)异或(OPS) →OPD

## Slide 36
(1)测试指令
a）格式：TEST OPS, OPD
功能：（OPD）∧（OPS），结果不回送，影响标志SF、ZF、PF。
用途：检测与OPS中为1的位相对应的位是否为1。

## Slide 37
(3)测试指令
例：
  test $0x80, %al
  jnz h1
  …
  h1:
  mov %cx, %bx
  …
  测试al最高位是否为0，不为0则跳转到h1处

## Slide 38
2.移位指令
包括：算术、逻辑、循环移位、带进位的循环移位。
格式：
[标号:] 操作符 $n, OPD
[标号:] 操作符 %cl, OPD

## Slide 39
2.移位指令
a) 算术左移或逻辑左移
SAL $n, OPD, 或 SHL $n, OPD
功能：（OPD）向左移指定的次数，低位补0。
每左移一次，相当于原来的数*2，左移n位，相当于*2^n。

## Slide 40
a) 算术左移或逻辑左移
例：
sal $1, %al
执行前：(AL)=5，
执行后：(AL)=0AH

## Slide 41
b) 算术右移
SAR $n, OPD
功能：（OPD）向右移指定位数，最高位不变。
右移n位，高位复制，实现有符号数除以2^n运算。

## Slide 42
b) 算术右移
例：
  sar $2, %ah
  执行前：(AH)= 0F4H，(1111 0100B)
  执行后：(AH)= 0FDH。

## Slide 43
c) 逻辑右移
SHR $n, OPD
功能：（OPD）向右移指定位数，最高位补相应个数的0。
右移n位，实现无符号数除以2^n运算。
MOV $5, %AH; 5 0000 0101
SHR $1, %AH
; (AH)= ?
; (CF)= ?

## Slide 44
(2)循环移位指令
a）循环左移
ROL $n, OPD
功能：（OPD）的最高位与最低位连成一个环，移位。
MOV $0xEA, %DL
ROL $4, %DL
(DL) = ? CF = ?
0AEH 0

## Slide 45
b）循环右移
ROR $n, OPD
功能：（OPD）的最低位与最高位连成一个环，移位。
MOV $0xEA, %DL
ROR $4, %DL
(DL) = ? CF = ?
0AEH 1

## Slide 46
c）带进位循环左移
RCL $n, OPD
功能：（OPD）连同CF一起向左循环移动规定次数。

## Slide 47
c）带进位循环左移
例：
  将AX的高4位移到DX的低4位。
  mov $4, %cx
  next:
  sal $1, %ax
  rcl $1, %dx
  dec %cx
  jne next

## Slide 48
d）带进位循环右移
RCR $n, OPD
功能：（OPD）的连同CF一起向右循环移动规定位数。

## Slide 49
四、控制转移指令
特点：改变程序的执行顺序，即改变了指令指示器IP的内容。
注：转移指令不影响标志寄存器。
Notes: 站在高级语言的较度，根据分支、循环的跳转，介绍一下条件转移和无条件转移

## Slide 50
四、控制转移指令
转移指令的本质，是根据指令所涉及的标志位，修改IP/EIP寄存器的内容：
将目的地址送到EIP寄存器中
下一条指令则跳转到目的地址开始执行
Notes: 这里要调整一下，本质其实是EIP+位移量，有些不同。

## Slide 51
2.条件转移
功能：由上一条指令所设的条件码来判别测试条件，满足条件则转移到指令所指地址去执行，否则执行下一条指令。满足条件时，当前（EIP）+ 符号扩展到16位/32位的位移量→EIP。
Notes: ？

## Slide 52
(1)简单条件转移
根据单个标志位 CF、ZF、SF、OF、PF的值确定是否转移。
格式： [标号:] 操作符 短标号

## Slide 53
(1)简单条件转移
a) CF标志：JC / JNC
  JC表示：CF=1时转移。例如两数相减，低于。
  JNC表示：CF=0时转移。例如两数相减，高于或等于。
b) ZF标志：JZ / JNZ
  JZ表示：结果为0，转移，此时ZF=1。
  JNZ表示：结果不为0，转移，此时ZF=0。
c) SF标志：JS / JNS
  JS表示：结果为负，转移，此时SF=1。
  JNZ表示：结果不为正，转移，此时SF=0。

## Slide 54
(1)简单条件转移
d) OF标志：JO /JNO
  JO表示：结果溢出，转移，此时OF=1。
  JNO表示：结果不溢出，转移，此时OF=0。
e) PF标志：JP / JNP或JPE / JPO
  JP表示：低8位中1的个数为偶数时转移，此时PF=1。
  JNP表示：低8位中1的个数为奇数时转移，此时PF=0。

## Slide 55
(1)简单条件转移
例：两数相加，结果为0，则转移到P2，否则运行P1。
…
  add temp, %ax
  jz p2
  … ; p1
p2:
…
Notes: P1之后要加JMP

## Slide 56
(2)无符号数的条件转移
此指令跟在比较指令之后，比较的对象为无符号数。结果有：高于、高于等于、低于、低于等于。
Above：高于，below：低于，equal：等于。
Notes: 区分有符号数（大小）和无符号数（高低）

## Slide 57
(2)无符号数的条件转移
a) JA / JNBE
  JA表示：高于则转移。
  JNBE表示：不低于或等于转移。
  测试条件：CF∨ZF=0。
  （分析：a-b≥0，此时CF=0；a-b≠0，此时ZF=0。）
b) JAE / JNB
  JAE表示：高于等于则转移。
  JNB表示：不低于则转移。
  测试条件：CF=0或ZF=1。

## Slide 58
(2)无符号数的条件转移
将(AX),(BX)中的数据当成无符号数，
若 (AX)>(BX), 执行 (AX)–(BX),
则 CF一定会为0，ZF=0
例1: (AX)= 1234H, (BX)=0234H
例2: (AX)= 0A234H, (BX)=0234H
例3: (AX)= 0A234H, (BX)=09234H
问题：什么时候使用无符号数条件转移指令？
汇编：地址比较，ASCII比较

## Slide 59
(2)无符号数的条件转移
c) JB / JNAE
  JB表示：低于则转移。
  JNAE表示：不高于且不等于则转移。
  测试条件：CF=1。
d) JBE / JNA
  JBE表示：低于等于则转移。
  JNA表示：不高于则转移。
  测试条件：CF∨ZF=1。
Notes: 无符号数和有符号数的比较问题，要说一下，高级语言反汇编会转换成什么？

## Slide 60
(3)有符号数条件转移
比较结果分为4种：大于、大于等于、小于、小于等于。
Great：大于，Little：小于，Equal：等于。

## Slide 61
(3)有符号数条件转移
a) JG / JNLE
  JG表示：两数相比，大于，则转移。
  JNLE表示：两数相比，不小于且不等于，则转移。
  测试条件：（SF=OF）且 ZF=0。
b) JGE / JNL
  JGE表示：两数相比，大于等于，则转移。
  JNL表示：两数相比，不小于，则转移。
  测试条件：SF=OF 或者ZF=0。
比较结果分为4种：大于、大于等于、小于、小于等于。
Great：大于，Little：小于，Equal：等于。

## Slide 62
(3)有符号数条件转移
c) JL / JNGE
  JL表示：两数相比，小于，则转移。
  JNGE表示：两数相比，不大于且不等于，则转移。
  测试条件：SF<>OF 且ZF=0。
d) JLE / JNG
  JLE表示：两数相比，小于等于，则转移。
  JNG表示：两数相比，不大于，则转移。
  测试条件：（SF<>OF）或者 ZF=1。

## Slide 63
(3)有符号数条件转移
有符号数条件转移指令的理解
CMP %BX，%AX
JG L1
……
L1:
将(AX),(BX)中的数据当成有符号数，
若 (AX)>(BX)，执行 (AX) – (BX)，
则 SF、OF会相等，ZF=0。
例1: (AX)= 1234H, (BX)=0234H
SF=0、OF=0, ZF=0, CF=0
不论使用 JA 还是 JG ，转移的条件均成立

## Slide 64
(3)有符号数条件转移
例2: (AX)= 0A234H, (BX) =0234H
执行(AX) - (BX)后：
SF = 1, ZF=0, CF=0, OF = 0
对于 JA ，条件成立 （CF=0 , ZF=0）
对于 JG ，条件不成立 （因为此时SF≠OF）
例3: (AX)= 0A234H, (BX) =09234H
SF = 0 , ZF=0, CF=0, OF=0
对于JA、JG，条件均成立
什么时候使用有符号转移指令, 什么时候使用无符号数转移指令？

## Slide 65
(3)有符号数条件转移
使用转移指令时应注意：
CMP比较指令本身无法分别有、无符号数，它比较的是否有符号，由后面的转移指令确定。
例：
mov $-0x40, %al
cmp $0x50, %al
jg l1 ; 比较的是有符号数，（-40H）＜50H，不转移
…
l1:
…

## Slide 66
(3)有符号数条件转移
例：
mov $-0x40, %al
cmp $0x50, al
jg l1 ; 比较的是有符号数，（-40H）＜50H，不转移
…
l1:
…
若将JG换为JA，就变成无符号数了，此时，（AL）=（-40H）(-40)补 = C0H ＞ 50H，转移。

## Slide 67
#include <stdio.h>
int main()
{
int flag, flag1;
int x = 3;
int y = -1;
unsigned int x1=3, y1=-1;
if (x > 0 || y > 0)
  flag = 1;
  else
    flag = 0;
    if (x1>0 && y1 >0)
    flag1=0;
    else flag1=1;
printf("flag = %d \n", flag);
return 0;
}
(4)C语言的转换
查看反汇编代码
C编译程序根据程序中定义的变量若是有符号数，选择有符号数转移指令，若是无符号数，选择无符号数转移指令
Notes: 通过反汇编查看C语言的转换

## Slide 68
(1)按目标地址的转移范围划分
a) 段内转移
  执行后只改变eip的内容，包括直接和间接转移指令
b) 段间转移
  执行后改变了cs和eip的内容
  注：32位保护模式下，不允许应用程序进行段间跳转
功能：无条件地转移到目的地址执行。
格式：JMP OPD

## Slide 69
(2)按目标地址的寻址方式划分
a) 直接转移
  OPD为标号，或地址值
例：
jmp label_1 ; label_1为代码段中的一个标号。则跳转到label_1处
jmp 0x8048377 ; label_1的地址为0x8048377，则也跳转到label_1处
Notes: 直接——直接给出地址，类似于寻址方式的直接寻址
间接——往往需要借助寄存器或者变量

## Slide 70
b) 间接转移
例：
mov $label_1, %eax ; 将标号label_1的地址传送到EAX中
jmp * %eax ; *表示是间接跳转。OPD为寄存器操作数。由于EAX的内容为label_1的地址，所以跳转到label_1处
例：
movl $label_1, var_1 ; var_1是数据段中定义的一个变量。将label_1的地址传送到var_1中
jmp * var_1 ; *表示是间接跳转。OPD是内存操作数。由于var_1的内容为label_1的地址，所以跳转到label_1处
间接转移方式中，除了立即数寻址方式外，
其它方式均可以使用。

## Slide 71
b) 间接转移
例：
movl $label_1, var_1
mov $var_1, %eax ; 将变量var_1的地址传送到EAX中
jmp * (%eax) ; *表示是间接跳转。OPD是内存操作数。由于(%eax)的内容是label_1的地址，所以跳转到label_1处
注：
jmp * %eax和jmp * (%eax)，都是间接跳转。但目标操作数不同，前者为寄存器操作数，后者为内存操作数。所以两者的执行效果也不同。

## Slide 72
b) 间接转移
例：
根据不同的输入，执行不同的程序片段。
输入1，执行程序段 LP1；
输入2，执行程序段 LP2；
输入3，执行程序段 LP3；

## Slide 73
b) 间接转移
直接跳转实现：
...
JMP LP1
...
JMP LP2
...
JMP LP3
评：如果分支很多，每个分支均使用 JMP 标号，程序难看，臃肿！

## Slide 74
b) 间接转移
间接接跳转实现：
; 构造指令地址列表，采用间接转移指令
functab: .long lp1, lp2, lp3, …
lp1, lp2, lp3均为标号
…
jmp *functab(%ebx, 4) ; 若(EBX) = 0，跳转到lp1处。
若(EBX) = 1，跳转到lp2处

## Slide 75
4.带条件的数据传送指令
语句格式：cmov*** %r32/m32，%r32
功 能：在条件“***”成立时，
传送数据，即(r32/m32)→r32。
cmov 是Conditional MOVe的缩写。
要 求：
① r32 表示一个32位的寄存器；
② m32位表示一个内存地址；
m32对应直接、间接、变址、基址加变址寻址；
m32对应的单元的数据类型是双字，即32位。
18条带条件传送指令

## Slide 76
4.带条件的数据传送指令
使用单个标志位判断转移条件是否成立
cmove/cmovz、cmovc、cmovs、cmovo、cmovp
条件：ZF=1 CF=1 SF=1 OF=1 PF=1
cmovne/cmovnz、cmovnc、cmovns、cmovno、cmovnp
条件：ZF=0 CF=0 SF=0 OF=0 PF=0
使用多个标志位组合判断转移条件是否成立
cmova、cmovb、cmovg、cmovl
cmovae、cmovbe、cmovge、cmovle

## Slide 77
五、分支
1.分支程序特点：计算机根据不同情况自动作出判断，有选择地执行相应处理程序。
结构特点：运行方向是向前的，条件确定，只能执行分支中的一个。

## Slide 78
2.程序设计方法
程序分支一般用条件转移指令产生，不同条件是通过FLAGS的标志状态反映出来。
注：转移指令不影响标志寄存器。
例：
比较数组BUF中的三个16位补码，若三个数都不相等则显示0，有两个相等则显示1，都相等则显示2。
分析：假定三个数为a、b、c，D为比较结果。我们可以画出流程图：

## Slide 79
2.程序设计方法

## Slide 80
cmp buf + 4, %ax
jnz l3
l2:
inc %dl
l3:
add $0x30, %dl ; DL变为ASCII码
mov %dl, r1
mov $4, %eax ; 输出结果
mov $1, %ebx
mov $r1, %ecx
mov $2, %edx
int $0x80
mov $1, %eax
mov $0, %ebx
int $0x80
2.程序设计方法
# 3_number.s
.section .data
buf: .word 12, 12, 12
r1: .byte 0, '\n'
.section .text
.global _start
_start:
mov $0, %dl
mov buf, %ax
cmp buf + 2, %ax
jnz l1
inc %dl
l1:
mov buf + 2, %bx
cmp buf + 4, %bx
jz l2
Notes: AT&T 系统调用

## Slide 81
2. write系统调用 向一个文件（设备文件）写数据。 功能号：4 参数1：输出文件的描述符。Linux终端中，1表示标准输出设备（显示器）。 参数2：待写字节数组的首地址 参数3：待写字节数 (3)read系统调用 从一个文件（设备文件）读数据 功能号：3 参数1：输出文件的描述符。Linux终端中，0表示标准输入设备（键盘）。 参数2：缓冲区首地址 参数3：缓冲区长度 输出参数：EAX存放实际输入字节数
2.程序设计方法
使用系统调用，可以使用Linux实现的系统功能。 1. 系统调用的使用过程 (1)功能号→EAX (2)设置好入口参数 当输入参数少于5个时，使用寄存器传送输入参数： EBX：第一个参数 ECX：第二个参数 EDX：第三个参数 ESI：第四个参数 EDI：第五个参数 (3) 执行int $0x80 (4) 分析出口参数，出口参数存放在EAX中
Notes: AT&T 系统调用：
系统调用 使用系统调用，可以使用Linux实现的各中系统功能。 (1)系统调用的使用过程 (1)功能号→EAX (2)设置好入口参数 当输入参数少于5个时，使用寄存器传送输入参数： EBX：第一个参数 ECX：第二个参数 EDX：第三个参数 ESI：第四个参数 EDI：第五个参数 (3)执行int 0x80 (4)分析出口参数，出口参数存放在EAX中 (2)write系统调用 向一个文件（设备文件）写数据。 功能号：4 参数1：输出文件的描述符。Linux终端中，1表示标准输出设备（显示器）。 参数2：待写字节数组的首地址 参数3：待写字节数 例： mov $4, %eax mov $1, %ebx mov $str, %ecx mov $con， %edx int $0x80 (3)read系统调用 从一个文件（设备文件）读数据 功能号：3 参数1：输出文件的描述符。Linux终端中，0表示标准输入设备（键盘）。 参数2：缓冲区首地址 参数3：缓冲区长度 输出参数：EAX存放实际输入字节数 例： mov $3, %eax mov $0, %ebx mov $str, %ecx mov $100, %edx int $0x80

## Slide 82
编译命令：as -g -32 -o 3_number.o 3_number.s
链接命令：ld -lc -I /lib/ld-linux.so.2 -m elf_i386 3_number.o -o 3_number
2.程序设计方法
也可以采用printf输出的方法，具体： 数据段定义：format: .ascii "%d\n\0“
L3: movzx %dl, %edx
push %edx
push $format
call printf
mov $1, %eax # 程序正常退出
mov $0, %ebx
int $0x80

## Slide 83
分支程序设计应注意
选择合适的转移指令
如：
cmp $1, %ax
jl label_1
JL为有符号数的转移指令，（AX）＜1则转移。若JL换为JB，则为无符号转移指令，该转移的有可能不一定转移。

## Slide 84
分支程序设计应注意
为每个分支安排出口
如：实现（AL）≥0，′+′→DL；
（AL）＜0，′-′→DL；
cmp $0, %al
jge label_1
mov ‘-’, %dl
jmp exit
label_1: mov‘+’, %dl
exit:
…
按流程图编程
分支先后次序应尽量与问题提出的先后次序一致。
假定各种输入，调试分支程序。

## Slide 85
六、循环
1.循环程序的结构
循环程序有两种结构形式：

## Slide 86
1.循环程序的结构
上述两种结构的循环程序，由三个部分组成：
设置循环的初始状态
置循环次数计数值以及循环体正常运行的初始状态值。
循环体
由循环的工作部分和修改部分组成。其中，工作部分完成程序功能；修改部分保证循环时，参加执行运行的信息发生规律性变化。
循环控制部分
保证循环程序按规定的次数或特定条件正常循环。

## Slide 87
2.循环控制方法
(1)计数控制
特点：用于循环次数已知的情况。
a) 正计数法
特点：计数值开始为0，每次循环加1，直到加到n为止。
b) 倒计数法
特点：计数值开始为n，每次循环减1，直到减到0为止。

## Slide 88
a) 正计数法
例：
mov $0, %ecx # 初始化
…
label_1:
… # 循环体
inc %ecx # 控制部分
cmp $n, %ecx
jne label_1
…

## Slide 89
b) 倒计数法
例：
mov $n, %ecx # 初始化
…
label_1:
… # 循环体
dec %ecx # 控制部分
jnz label_1
…
注：其中dec %ecx jnz label_1两条指令可以用指令
loop label1 代替

## Slide 90
b) 倒计数法
例：
mov $-n, %ecx（或mov $n, %ecx）
# 初始化
…
label_1:
… # 循环体
inc %ecx (或dec %ecx) # 控制部分
jnz label_1
…

## Slide 91
(2)条件控制
特点：循环次数事先不知道。
例：
求AX中1的个数。
一般方法，逐位比较。

## Slide 92
(2)条件控制
一般方法，逐位比较。
# 1_count.s
…
mov $0, %bl # BL中存放1的个数
mov $16, %cl
label_1:
sal $1, %ax # 算术左移，ax的第15位 -> CF
jnc label_2
inc %bl # 若CF = 1, （BL） + 1 -> BL
label_2:
dec %cl
jnz label_1
上述方法必须循环16次。

## Slide 93
(2)条件控制
第二种方法不用循环16次就可以求得1的个数。
…
mov $0, %cl # CL中存放1的个数
label_1:
and %ax, %ax # 产生条件，判断循环结束条件
jz exit
sal $1, %ax #算术左移，ax的第15位 -> CF
jnc label_1
inc %cl ; 若CF = 1, （CL） + 1 -> CL
jmp label_1
exit:
…

## Slide 94
(3)循环转移指令
a) LOOP 标号
功能：(CX / ECX) −1 → CX / ECX
若（CX / ECX)不为0，则转标号处执行。
基本等价于： DEC CX / ECX
JNZ 标号
注意：LOOP指令对标志位无影响!

## Slide 95
3.循环程序设计
(1)单重循环程序设计
特点：循环体内不再包含循环结构。
设计：
构思好算法
用C或者伪代码表达算法思想
理清算法和变量空间分配
分配好寄存器的用途，建立与变量的对应关系
按循环语句的执行过程，写出汇编语言程序

## Slide 96
a) 循环次数已知
对于循环次数已知的情况，通常采用计数控制方法实现循环。
例：有n个元素存放在以buf为首址的双字存储区中，试统计其中负元素的个数存放到变量r中。
设计思路：采用计数控制方法，设立一计数器eax，初始值为0，然后判断每个元素是否>=0，若不是则eax加1，循环n次后将统计结果保存到r中
Notes: C程序，反汇编看一下for语句的转换
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
int b[5] = {-3, -2, 100, -5,10};
int main() {
int i, count = 0;
for (i = 0; i < 5; i++)
if (b[i] < 0) count++;
printf("count=%d\n", count);
return 0;
}

## Slide 97
a) 循环次数已知
lea buf, %ebx # ebx : 待访问数据的地址
mov $n, %ecx # ecx : 循环次数
xor %eax, %eax # eax : 统计负数个数
lopa:
cmpl $0, (%ebx) #工作部分（循环体）
jge next
inc %eax
next:
add $4, %ebx #修改部分
dec %ecx
jnz lopa #控制部分

## Slide 98
a) 循环次数已知
lea buf, %ebx # （1）
mov $n, %ecx # （2）
xor %eax, %eax # （3）
lopa: # (4)
cmpl $0, (%ebx)
jge next # (6)
inc %eax # (7)
next: # (8)
add $4, %ebx # (9)
dec %ecx # (10)
jnz lopa # (11)
Q : 交换 (9)-(10)行的顺
序，运行结果如何？
Q : 将lopa写到第（1）行，
运行结果如何？
Q : 将第(1)行写到lopa:
之下，运行结果如何？
Q : 能否交换 (1)-(3) 行
的顺序？

## Slide 99
b) 最大循环次数未知
特点：用条件来控制循环。
例：将字变量Y中1的个数存入COUNT单元中。
分析：用移位的方法，将每位数移到最高位，如果Y=0就结束；如果为负数，则表示最高位为1。

## Slide 100
b) 最大循环次数未知
例：流程图

## Slide 101
b) 最大循环次数未知
# CX, 1的个数计数
# AX, 用作循环移位
.section .data
y: .word 0x55
count: .word 0
.section .text
.global _start
_start:
mov $0, %cx
mov y, %ax
loop2:
test $0xffff, %ax
jz exit
jns loop1
inc %cx
loop1:
shl $1, %ax
jmp loop2
exit:
mov %cx, count
mov $1, %eax
mov $0, %ebx
int $0x80

## Slide 102
七、子程序
1.堆栈
(1)基本概念
a) 定义：主存中的一片数据存贮区
b) 用途：程序中经常用到子程序或处理中断，此时，主程序需要把子程序或中断程序将用到的寄存器内容保护起来，以便子程序或中断返回后，主程序能够从调用点或中断点处继续执行。

## Slide 103
(1)基本概念
c) 概念：
压入：数据进栈
弹出：数据出栈
栈底：堆栈的固定端
栈顶：栈指针指示的最后存入数据的单元
存取原则：先进后出。

## Slide 104
(1)基本概念
1、进栈指令： PUSH
语句格式：PUSH OPS
功能 ：将立即数、寄存器、段寄存器、存储
器中的一个字/双字数据压入堆栈中。
例：PUSH %AX
PUSH %EAX
PUSH %X #X为字或者双字
PUSHL (%EBX)
PUSH 1234H
PUSH %AL
Notes: 介绍一下数据段、堆栈段的数据分布（全局变量放在低地址，堆栈往往在高地址，避免两者重叠）

## Slide 105
(1)基本概念
字数据入栈
① (ESP) – 2 → ESP
② 字数据 → (%ESP)
双字数据入栈：
① (ESP) – 4 → ESP
② 双字数据 → (%ESP)
ESP －2、－4 取决于是字还是双字入栈
1、进栈指令： PUSH OPS
记为：(OPS) →↓ (ESP)
Notes: 结合堆栈图来理解进出栈指令

## Slide 106
(2)堆栈指令
PUSH %AX
执行前： (AX)=4241H (ESP)=00001000H
堆栈示意图画法中应注意的问题
ESP
00001000H
11H
22H
1000H
00001001H
0FFFH
0FFEH
0FFDH
ESP
指令执行堆栈状态
ss
ESP
00000FFEH
41H
42H
11H
22H
1000H
1001H
0FFFH
0FFEH
0FFDH
ESP
执行“PUSH AX”后的堆栈状态
ss

## Slide 107
(2)堆栈指令
b) 出栈指令
POP OPD
OPD：寄存器、段寄存器（除CS）、存储器
功能：将栈顶元素弹出到某一寄存器OPD。
出栈活动：
(%ESP) → OPD
ESP + 2/4 → ESP

## Slide 108
(2)堆栈指令
例：假定（AX）=1234H，（BX）=5678H，（CX）=9ABCH，（esp)=1000H
执行：
push %ax
push %bx
push %cx
pop %dx
pop %ax
Notes: 学生似乎对现场操作比较感兴趣，可以操作一下gdb，展示一下这段程序的运行过程，查看寄存器，观察esp，堆栈对应内存情况，每次执行一条语句，就可以查看一下esp，说明为什么不能随意修改esp，容易引起堆栈混乱（也不是完全不能修改），出现保护错误。

## Slide 109
(2)堆栈指令
例：假定（AX）=1234H，（BX）=5678H，（CX）=9ABCH
执行：
push %ax
push %bx
push %cx
pop %dx
pop %ax
结果：
(DX)=9ABCH
(AX)=5678H
(BX)=5678H
(CX)=9ABCH

## Slide 110
(2)堆栈指令
c) 8个寄存器进出栈指令
格式：PUSHA( AT&T格式: PUSHAW)
功能：将8个16位寄存器按AX、CX、DX、BX、SP、BP、SI、DI顺序入栈
格式：POPA(AT&T格式：POPAW)
功能：将8个16位寄存器按相反顺序出栈

## Slide 111
c) 8个寄存器进出栈指令
格式：PUSHAD(AT&T格式PUSHAL)
功能：将8个32位寄存器按EAX、ECX、EDX、EBX、ESP、EBP、ESI、EDI顺序入栈
格式：POPAD(AT &T格式POPAL)
功能：将8个32位寄存器按相反顺序出栈

## Slide 112
2.子程序
(1)基本概念
a) 概念：
一个程序中常常有类似的程序段，这些程序段的功能和结构相同，只是某些变量的赋值不同。可以把这些程序段写成具有独立功能的子程序，以便需要时调用它。
b) 子程序按实现者分类：
用户自定义子程序
系统子程序：作为系统软件的一部分供用户调用。

## Slide 113
(1)基本概念
c) 子程序的优点：
程序模块化
将复杂程序划分为若干相对独立的模块，便于分工合作与管理
避免重复劳动
通过建立子程序库，提供标准子程序供多个程序共享使用，节省人力与时间
节省存储空间
子程序的复用避免了冗余的代码，减少了存储资源的占用
提高效率与质量
子程序设计使得程序简洁、清晰、易读，方便维护与修改，提高了程序设计的效率和质量。
实现数据交互
主程序通过传递参数给子程序，使得子程序能够加工数据并将结果返回给主程序。

## Slide 114
(2)子程序与主程序的关系
调用与返回
主程序调用子程序，子程序执行结束后，又返回到主程序调用处的下一条指令。
K : 调用子程序 A
DK: ……
……
J : 调用子程序 A
DJ: ……
……
子程序A
思考：
转移的本质是什么？
改变CS:EIP
Notes: 问题：子程序返回时应该怎样实现？子程序中是否可以用push指令？如果用了的话一定要记得用pop

## Slide 115
(2)子程序与主程序的关系
子程序是独立的程序片段，可以用指令调用执行它。这样的独立程序片段称为子程序。
调用子程序的程序称为主程序。在执行完子程序后，返回到调用它的主程序中继续执行。

## Slide 116
(2)子程序与主程序的关系
调用的本质是什么？
转移到子程序的第一行指令处，开始执行子程序的指令
返回的本质是什么？
转移到主程序中，调用指令的下一行指令处，开始执行主程序的指令。
转移的本质是什么？
修改EIP的值。将跳转目的地址，送入到EIP中。
如何实现“调用-返回”，使其按照预定的路线前进？
借助堆栈，保存返回点的地址；利用出栈指令，实现子程序的返回。

## Slide 117
(3)子程序的定义
格式：
.type func_name, @function
func_name:
# 子程序体
……
ret
例：定义一个名为sort的子程序
.type sort, @function
sort:
...
ret

## Slide 118
(4)子程序的调用和返回
a) 调用指令CALL
格式：CALL OPD
功能：返回点地址压栈，转移到目的地址执行。
按OPD的寻址方式，分为：
直接调用
间接调用
Notes: Call指令，打电话？

## Slide 119
a) 调用指令CALL
直接调用
OPD为标号，或地址值
例：
call sort ; sort为一个已定义的子程序
call 0x8048933 ; 子程序sort的入口地址为0x8048933，则此语句等价于“call sort”

## Slide 120
a) 调用指令CALL
间接调用
OPD为内存操作数。CALL指令以OPD的内容作为转移目的地址。
例：
movl $sort, var_1 ; var_1是数据段中定义的一个变量。将sort的地址传送到var_1中
call * var_1 ; *表示是间接调用。OPD是内存操作数。由于var_1的内容为sort的地址，所以调用执行sort子程序
movl $sort, var_1
mov $var_1, %eax ; 将变量var_1的地址传送到EAX中
call * (%eax) ; *表示是间接调用。OPD是内存操作数。由于(%eax)的内容是sort的地址，所以调用执行sort子程序

## Slide 121
b) 返回指令ret
格式：RET
功能：返回到调用指令的下一条指令处继续执行。
具体功能：出栈到EIP
格式：RET n
功能：出栈到EIP，并继续出栈n个字节。
注意：
CALL和RET不影响标志位。
对于RET n执行返回时，清除堆栈中栈顶的n个字节。
Notes: 演示程序执行过程，看看call指令（先进堆栈（将谁压栈?call的下一条指令的地址），再跳转，查看堆栈和eip的变化）和ret指令的执行过程，包括间接调用都可以看一下的
VS2019演示call和ret，进入子程序后查看堆栈，在push eax之前，修改寄存器的值为合法的地址，看看程序运行到哪里了。
.686P
.model flat, stdcall
ExitProcess proto :dword
includelib kernel32.lib
putchar proto c :byte ;显示给定 ASCII 对应的字符
includelib libcmt.lib
includelib legacy_stdio_definitions.lib
.stack 200
.code
main proc c
call display
mov eax, 0
mov ebx, 4
add ebx, eax
invoke ExitProcess, 0
main endp
display proc
mov eax, 0
push eax
ret
display endp
end

## Slide 122
(5)现场保护和现场恢复
调用子程序时，有可能破坏主程序中寄存器原来的内容，因此，必须保护、恢复现场。
现场：
执行到某一条指令时，各寄存器的值。存储单元中的内容等等。
保护和恢复现场可以在主程序中完成，也可在子程序中完成。一般在子程序中完成。

## Slide 123
(5)现场保护和现场恢复
例：子程序f_1用到EAX、EBX寄存器的保护与恢复。
f_1:
  push %eax
  push %ebx
  … ; 子程序体
  pop %ebx
  pop %eax
  ret
Notes: 高级语言翻译过程中会怎样？

## Slide 124
  注意：
  在f_1的子程序中，无论如何修改EAX、EBX，返回主程序后，EAX、EBX都会保持原有的值不变。
  按照堆栈“先进后出”的原则，保护-恢复现场时，寄存器出栈按寄存器进栈的逆序进行。
  可以使用PUSHAL（PUSHAD）和POPAL（POPAD），保护-恢复所有寄存器。
  若使用寄存器EAX存放子程序的返回值，则不能对其进行保护和恢复。
(5)现场保护和现场恢复
  f_1:
  push %eax
  push %ebx
  … ; 子程序体
  pop %ebx
  pop %eax
  ret

## Slide 125
  主程序为子程序提供入口参数，子程序返回结果给主程序。
  a) 寄存器法
  利用寄存器传送入口、出口参数，适合于参数少的情况。
  该方法较简单，但参数个数受寄存器个数限制。
  b) 约定单元法
  入、出口参数在事先约定的存贮单元（全局变量）中。
  适合于参数多的情况。
(6)参数传递

## Slide 126
  c) 堆栈法
  利用堆栈传递参数。
  参数个数不受限制，并且适用于子程序嵌套调用的情况。
  在C语言等高级语言中，子程序调用均主要采用堆栈法传递参数。
  缺点是进出栈操作多，容易出错。
(6)参数传递

## Slide 127
  子程序：
  f_sub:
  mov %esp, %ebp
  mov 4(%ebp), %ebx
  mov 8(%ebp), %eax
  add %ebx, %eax
  ret
  例：将堆栈中的两元素相加
  入口参数为栈顶和次栈顶的两个元素。
  主程序：
  …
  pushl x
  pushl y
  call f_sub
  …
(6)参数传递
Notes: 到底+4还是+8取第一个，不需要记忆

## Slide 128
  主程序传参及调用后，堆栈的示意图如下：
(6)参数传递
Notes: F1(int x, int y)——C右向左， C++左向右
F1(int x, int y){
Int z,
z=x+y
x=100;——这一句修改的是什么地方？应该是堆栈里面的值，而不是调用之前的x的值，所以形参的问题。若想带出值来，则要代入地址。
运行程序，查看程序执行过程，堆栈的变化情况，最好是运行C语言程序，反汇编查看执行过程；注意z是会分配存储空间的
}

## Slide 129
  调用和返回
  现场保护和恢复
  参数传递
  局部变量
堆栈的使用
Notes: 发生一次调用就会用到前面两个，堆栈段中分配局部变量的空间。栈帧——不要去破坏。
课堂作业：
在子程序f2t10中增加ebx, ecx的保护和恢复，下面的程序有何问题？
.type f2t10, @function
F2t10:
push %ebx
push %ecx
mov $0, $ecx
mov $10, %ecx
……. #中间程序不会修改ebx, ecx
pop %ebx
pop %ecx #出栈顺序不对
ret
若去掉”pop %ecx”指令，程序会如何执行？
课堂作业不要出太难的题目，刚才讲过去的较好

## Slide 130
.global _start
_start:
call display
msg1: .ascii "Very Good\n\0"
call display
msg2: .ascii "12345\n\0"
mov $1, %eax
mov $0, %ebx
int $0x80
.type display @function
display:
…
ret
Show.s
编写子程序display，使其能够显示CALL指令下面的串
子程序应用示例
Q: 如何得到串的首地址？
断点在何处？子程序运行后返回到何处？
Notes: .686P
.model flat, stdcall
ExitProcess proto :dword
includelib kernel32.lib
putchar proto c :byte ;显示给定 ASCII 对应的字符
includelib libcmt.lib
includelib legacy_stdio_definitions.lib
.stack 200
.code
main proc c
call display
msg1 db 'Very Good',0DH,0AH,0
call display
msg2 db '12345',0DH,0AH,0
invoke ExitProcess, 0
main endp
display proc
pop ebx
p1:
cmp byte ptr [ebx],0
je exit
invoke putchar, byte ptr [ebx]
inc ebx
jmp p1
exit:
inc ebx
push ebx
ret
display endp
end

## Slide 131
call display
msg1: .ascii "Very Good\n\0"
call display
msg2: .ascii "12345\n\0"
子程序应用示例
Q: 生成的机器代码是什么样的？

## Slide 132
call display
msg1: .ascii "Very Good\n\0"
call display
msg2: .ascii "12345\n\0"
子程序应用示例
Q: 生成的机器代码是什么样的？
Q: 如何得到串的首地址？断点在何处？子程序运行后返回到何处？
Q：第一个CALL的机器码中， e8 23 00 00 00，是什么含义？
0x8049028 – 0x8049005 = 00 00 00 23
Q: 56 65 72 79 20 47 6F 6F 64 0D 00 00 ，是什么含义？

## Slide 133
.section .data show.s
kb: .byte 0
.section .text
.global _start
_start:
call display
msg1: .ascii "Very Good\n\0"
call display
msg2: .ascii "12345\n\0"
mov $1, %eax
mov $0, %ebx
int $0x80
子程序应用示例

## Slide 134
.type display @function
display:
pop %ebx
p1:
cmpb $0, (%ebx)
je exit
movb (%ebx), %al
mov %al, kb
call show_one_char
inc %ebx
jmp p1
exit:
inc %ebx
push %ebx
ret
Q1: 若少写RET之前的 INC %EBX，结果如何？
子程序应用示例
自我修改返回地址的子程序
Q: 如何得到串的首地址？ 子程序运行后如何返回到希望的位置？
.type show_one_char @function
show_one_char:
pushal
mov $kb, %al
pushl %eax
call putchar
add $4, %esp
popal
ret

## Slide 135: X86-64架构
背景
  Intel最早推出的64位架构是基于超长指令字VLIW技术的IA-64体系结构，Intel 称其为显式并行指令计算机EPIC （Explicitly Parallel Instruction Computer）。安腾和安腾2分别在2000年和2002年问世，它们是IA-64体系结构的最早的具体实现。
  AMD公司利用Intel在IA-64架构上的失败，抢先在2003年推出兼容IA-32的64位版本指令集x86-64，AMD获得了以前属于Intel的一些高端市场。AMD后来将x86-64更名为AMD64。
  Intel在2004年推出IA32-EM64T，它支持x86-64指令集。Intel为了表示EM64T的64位模式特点，又使其与IA-64有所区别，2006年开始把EM64T改名为Intel 64。

## Slide 136
与IA-32相比，x86-64架构的主要特点
  新增8个64位通用寄存器：R8、R9、R10、R11、R12、R13、R14和R15。可作为8位（R8B~R15B）、16位（R8W~R15W）或32位寄存器（R8D~R15D）使用
  所有寄存器都从32位扩充到64位。8个32位通用寄存器EAX、EBX、ECX、EDX、EBP、ESP、ESI和 EDI对应扩展寄存器分别为RAX、RBX、RCX、RDX、RBP、RSP、RSI和RDI；EBP、ESP、ESI和 EDI的低8位寄存器分别是BPL、SPL、SIL和DIL
  字长从32位变为64位，故逻辑地址从32位变为64位
  long double型数据虽还采用80位扩展精度格式，但所分配存储空间从12B扩展为16B，即改为16B对齐，但不管是分配12B还是16B，都只用到低10B
  过程调用时，通常用通用寄存器而不是栈来传递参数，因此，很多过程不用访问栈，这使得大多数情况下执行时间比IA-32代码更短
X86-64架构

## Slide 137
X86-64架构
过程调用的参数传递（Linux/GCC）
  通过寄存器传送参数
  最多可有6个整型或指针型参数通过寄存器传递
  超过6个入口参数时，后面的通过栈来传递
  在栈中传递的参数若是基本类型，则都被分配8个字节
  call（或callq）将64位返址保存在栈中之前，执行(rsp)-8rsp
  ret从栈中取出64位返回地址后，执行rsp(rsp)+8rsp
Notes: 寻址方式上的差异：存在这类形式的寻址方式 常数(%rip)，往往表示对全局变量的访问，这在IA-32里面是没有的寻址方式，在书上称为相对寻址

## Slide 138
X86-64架构
x86-64的基本指令
  数据传送指令（汇编指令中助记符“q”表示操作数长度为四字（即64位））
    movabsq指令用于将一个64位立即数送到一个64位通用寄存器中；
    movq指令用于传送一个64位的四字；
    movsbq、movswq、movslq用于将源操作数进行符号扩展并传送到一个64位寄存器或存储单元中；
    movzbq、movzwq用于将源操作数进行零扩展后传送到一个64位寄存器或存储单元中；
    pushq和popq分别是四字压栈和四字出栈指令；
    movl指令的功能相当于movzlq指令 。

## Slide 139
X86-64架构
long caller ( )
{
char a=1；
short b=2；
int c=3；
long d=4；
test(a, &a, b, &b, c, &c, d, &d);
return a*b+c*d;
}
void test(char a, char *ap,
short b, short *bp,
int c, int *cp,
long d, long *dp)
{
*ap+=a;
*bp+=b;
*cp+=c;
*dp+=d;
}
其他6个参数在哪里？
执行到caller的call指令前，栈中的状态如何？