## Slide 1: 第八章 异常和中断

## Slide 2: 主要内容
8.1.基本概念
8.2.中断和异常的分类
8.3.中断向量表和中断描述符表
8.4.中断有关指令
8.5.中断处理举例

## Slide 3
8.1.基本概念
中断是一种使CPU中止正在执行的程序，而转去处理特殊事件的操作，处理结束之后，又返回到断点处继续往下执行。

## Slide 4
8.1.基本概念
中断的处理过程：①中断请求、②中断响应、③中断处理、④中断返回。

## Slide 5
8.1.基本概念
中断系统：实现中断的软硬件设施。其中，硬件有：8259A、中断源、中断请求等。软件有：中断向量表、中断处理程序。
中断源：引起中断的原因，或者能够发出中断请求信号的来源。
中断请求：请求CPU响应的信号。
中断响应：硬件对中断请求做出响应的过程。
异常或中断处理程序：处理事件的子程序
异常：由CPU产生的“内部错误”。
中断：由外部设备产生的“外部事件”。

## Slide 6: 主要内容
8.1.基本概念
8.2.中断和异常的分类
8.3.中断向量表和中断描述符表
8.4.中断有关指令
8.5.中断处理举例

## Slide 7
8.2.中断和异常的分类
1.异常
来自CPU内部事件。可分为：
故障：CPU的某些错误结果产生的中断（除法、溢出、单步）。
陷阱：程序中使用的INT指令产生的中断；
终止：执行指令过程中发生了严重错误，程序无法继续执行，则终止发生问题的进程。

## Slide 8
1.异常
内中断的处理特点：
中断类型号一般在指令中；
不受中断允许标志位IF的影响。

## Slide 9: 中断与异常的概念
异常指 CPU内部出现的中断，也称为同步中断。
一条指令的执行过程中，CPU检测到了某种预先定义条件，要终止该指令的执行而产生的一个异常信号，进而调用异常处理程序对该异常进行处理。
在Intel CPU中，异常分为三类：故障（faults）、陷阱（traps）、中止（aborts）。
在异常处理程序执行后，后续操作取决于异常的类型：
重新执行引起异常的指令 —— 故障
执行引起异常指令之下的指令 —— 陷阱
终止程序运行 —— 中止
中断处理程序执行后会返回到被中断处继续执行

## Slide 10: 中断与异常的概念
异常 —— 故障
故障异常是在引起异常的指令之前或者指令执行期间，在检测到故障或者预先定义的条件不能满足时产生。
常见的故障异常
除法出错（除数为0；除数很小被除数很大，商溢出）
数据访问越界（访问一个不准本程序访问的内存单元）
缺页
故障异常通常可以纠正，处理完异常时，引起故障的指令被重新执行。

## Slide 11: 中断与异常的概念
异常 —— 陷阱
在执行引起异常的指令之后，把异常情况通知给系统。
对于软中断之类的陷阱异常，实际上就是产生异常信号指令之下的一条语句的地址。
所有软中断，就是在程序中写了中断指令，执行该语句就会去调用中断处理程序，中断处理完后又继续运行下面的程序。
软中断调用与调用一般的子程序非常类似。借助于中断处理这一模式，可以调用操作系统提供的很多服务程序。
另外一种常见的陷阱异常是单步异常，用于防止一步步跟踪程序。

## Slide 12: 中断与异常的概念
异常 ——中止
中止是在系统出现严重问题时通知系统的一种异常；
引起中止的指令是无法确定的；
产生中止时，正执行的程序不能被恢复执行。系统接收中止信号后，处理程序要重新建立各种系统表格，并可能重新启动操作系统；
中止的例子包括硬件故障和系统表中出现非法值或不一致的值；

## Slide 13
2.中断
由外设控制器、协处理器等CPU以外的事件引起的中断。可分为：
可屏蔽中断：主要是来自I/O设备的请求
不可屏蔽中断：由硬件故障引起：掉电、存贮器错、总线奇偶校验错等。

## Slide 14
2.中断
外中断的处理特点：
中断类型号由8259A提供，或由自制电路来提供；
受中断允许标志位IF的影响（IF=1，响应中断）。

## Slide 15
8086/8088中断源

## Slide 16
8086系统中断优先级
其中，“INT n”可处理256种中断，n的范围：
BIOS中断：10H～1FH
DOS中断：20H～3FH
自由中断：40H～FFH

## Slide 17: 主要内容
8.1.基本概念
8.2.中断和异常的分类
8.3.中断向量表和中断描述符表
8.4.中断有关指令
8.5.中断处理举例

## Slide 18
8.3.中断向量表和中断描述符表
1.中断向量表的结构
中断向量表就是各种中断类型的处理程序的入口地址表。内存中从00000H～003FFH用于存放中断向量表。中断类型：0～FFH，每个类型的中断占4个字节。
例：INT 4AH
中断向量地址 = 4AH*4 = 128H

## Slide 19
类型0中断处理程序入口地址
类型1中断处理程序入口地址
类型2中断处理程序入口地址
┇
类型255中断处理程序入口地址
IP
CS
00000H
┇
00004H
003FCH
003FFH
┇
00008H
┇
主存
中断号为1的中断处理程序的代码段
大小为1KB，起始位置固定地从物理地址0开始
实方式下的中断矢量表
中断向量表

## Slide 20
2.中断类型号的获取
(1)除法错、单步中断、不可屏蔽中断NMI、断点中断、溢出中断（中断号0～4）。中断类型号由CPU芯片内的部件自动提供。
(2)软中断INT n，执行时从指令流中读出类型号。
(3)外中断
① 标准外设，利用8259A提供的类型号；
② 非标准外设，自制电路通过接口提供给总线，获得类型号。

## Slide 21
3.设置或取出中断向量指令
(1)设置中断向量
mov $0, %ax
mov %ax, %ds
cli
mov $p1, 0x45 * 4
mov %cs, 0x45 * 4 + 2
sti
功能：把子程序p1的入口地址，送到0x45号中断向量中。

## Slide 22
(2)取出中断向量指令
mov $0, %ax
mov %ax, %ds
cli
mov 0x45 * 4, %ax
mov 0x45 * 4 + 2, %dx
sti
功能：把0x13号中断向量，送到DX: AX中。

## Slide 23
4.保护方式下的中断描述符表
在保护方式下，中断矢量表称作中断描述符表(IDT)，按照统一的描述符风格定义其中的表项；每个表项(称作门描述符)存放中断处理程序的入口地址以及类别、权限等信息，占8个字节，共占用2KB的主存空间。IDTR决定IDT的起始PA。

## Slide 24
4.保护方式下的中断描述符表

## Slide 25
4.保护方式下的中断描述符表

## Slide 26: 主要内容
8.1.基本概念
8.2.中断和异常的分类
8.3.中断向量表和中断描述符表
8.4.中断有关指令
8.5.中断处理举例

## Slide 27
4.保护方式下的中断描述符表
1.软中断
形式：INT n
功能：
①（FLAGS）→↓（SP） 同时0→IF、TF
②（CS）→↓（SP） （4*n+2）→CS
③（IP）→↓（SP） （4*n）→IP

## Slide 28
2.中断返回
形式：IRET。
功能：
①↑（SP）→IP
②↑（SP）→CS
↑（SP）→FLAGS

## Slide 29: 主要内容
8.1.基本概念
8.2.中断和异常的分类
8.3.中断向量表和中断描述符表
8.4.中断有关指令
8.5.中断处理举例

## Slide 30
8.5.中断处理举例
实模式下，用空闲的中断类型号45H，做新增的软中断类型号，实现功能：将AX中的内容以十六进制形式在屏幕上输出。
实现步骤：
(1)按指定功能编制中断处理子程序
(2)在中断向量表中，找出一个空闲的中断号N
(3)将新编制的中断处理子程序的入口地址送入中断向量表4*N ~ 4*N + 3这四个字节中
调用“INT N”调用N号中断，执行新增的中断处理子程序

## Slide 31
8.5.中断处理举例
.386
STATCK SEGMENT USE16 STACK
DB 200 DUP(0)
STACK ENDS
DATA SEGMENT USE16
DATA ENDS
CODE SEGMENT USE16
ASSUME CS: CODE, SS: STACK, DS: DATA
START: MOV AX, 0
MOV DS, 0

## Slide 32
8.5.中断处理举例
CLI
MOV WORD PTR DS: [45H * 4], OFFSET INTR45
MOV WORD PTR DS: [45H * 4 + 2], CS
STI
MOV AX, DATA
MOV DS, AX
LEA SI, BUF
MOV CX, N
L1: MOV AX, [SI]
INT 45H
MOV AH, 2
MOV DL, 20H
INT 21H

## Slide 33
8.5.中断处理举例
ADD SI, 2
LOOP L1
MOV AH, 4CH
INT 21H
INTR45 PROC FAR
PUSHA
; 16进制输出AX中的内容
POPA
IRET
INTR45 ENDP
CODE ENDS
END START

## Slide 34
8.5.中断处理举例
注意：
(1)在中断处理子程序中，必须保护和恢复现场
(2)设置中断向量前CLI，设置中断向量后CLI
(3)利用IRET实现中断返回